|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Drehtür-Automatik Powerturn F einflügelig, für bauseitige Feuer- oder Rauchschutztüren, (DIBt-Richtlinie für Feststellanlagen beachten) als geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb für Innen- und Außentüren, in 70 mm Bauhöhe, als Feststellvorrichtung nach DIN 18263 Teil 4, vorgerichtet für Anschluss an Auslösevorrichtung, mit verstellbarer Federkraft EN Größe 4-7, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650 / EN 16005. Produktdeklaration nach LEED und DGNB Erleichterte manuelle Öffnung durch die „Smart swing“-Funktion (DIN 18040 optimiert), Auslösung bei Alarm durch autarke GEZE-Auslöseeinheit, mit Resettaster für die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft nach Alarmauslösung, mit Auslösetaster ( ) UP ( ) AP, mit Montageplattensatz Intelligente digitale Steuerung (Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 und Performance Level „d“ nach DIN EN ISO 13849-1). Ausführung: ( ) zum Einsatz an Feuer- oder Rauchschutztür ( ) drückend, Kopfmontage auf der Bandgegenseite mit Rollenschiene (EN 4-6) ( ) drückend, Kopfmontage auf der Bandgegenseite mit Gestänge (EN 6-7) ( ) drückend, Türblattmontage auf der Bandgegenseite mit Gestänge (EN 6-7) ( ) drückend, Türblattmontage auf der Bandgegenseite mit Rollenschiene (EN 4-6) ( ) ziehend, Kopfmontage auf der Bandseite mit Rollenschiene (EN 4-6) ( ) ziehend, Türblattmontage auf der Bandseite mit Rollenschiene (EN 4-6) Funktionen: Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nacht, Off einstellbar über integrierten Programmschalter Low Energy-Betrieb (Niedrigenergieantrieb) gemäß DIN 18650 / EN 16005, leichtes manuelles Öffnen von Drehtüren aus der Schließlage (ab 0°) durch entkoppelten Energiespeicher und intelligente Auswertung der Sensorik, mit Türfreischaltung bei Innentüren ohne Windlast, Türschließerbetrieb mit momentengeregeltem Schließvorgang, Hinderniserkennung und Reversierung, Diagnosefunktion und Fehlerspeicher, sämtliche Einstellungen über Display-Programmschalter möglich Technische Merkmale: Abmessungen: 70 x 130 x 720 mm (H x T x L), Netzanschluss: 230 V AC, 50/60 Hz, Türflügelbreite: min/max. 800/1600 mm, Bandmaß: 1600 - 3200 mm, Türgewicht: max. 600 kg Brandschutzzulassung bis 600 kg Türgewicht Türöffnungswinkel: ca. 110°, Öffnungs- und Schließzeit einstellbar, elektrischer Endschlag einstellbar, Offenhaltezeit einstellbar von 0 bis 60 Sekunden, Bahngesteuertes Öffnen und Schließen Anschlussmöglichkeiten: Getrennte Eingänge für innere und äußere Sensoren, Not-Stopp-Schalter, Programmschalter, Motorschloss, bauseitiger Türöffner, Stromversorgung für externe Geräte: 24 V DC, 1200 mA dauerhaft, kurzzeitig 1800 mA Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE-Kabelplan, Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Gemäß DIN 18650 / EN 16005 muss: - die Sicherheitsanalyse als Planungs- und Ausführungsgrundlage durchgeführt werden - die Wartung und UVV Prüfung mindestens 1 x jährlich durchgeführt werden - die Nebenschließkante einer automatischen Drehflügeltür abgesichert werden In der Sicherheitsanalyse muss bei fehlender Absicherung auf das Restrisiko hingewiesen werden. Die Absicherung der Nebenschließkante erfolgt bauseits und ist nicht Teil des Lieferumfanges der GEZE GmbH. Wir empfehlen Ihnen zur Absicherung der Nebenschließkante Fingerschutzrollos oder Rundprofile einzusetzen. Hinweis Verriegelung: Türöffner elektrisch, zur Freigabe der Tür, 24 V DC, als Gegenstück zum Fallenschloss, sowie Riegelschaltkontakt zur Abschaltung des Antriebs bei verriegelter Tür (1 Stück pro Antrieb) sind vorzusehen. Leichtmetallabdeckhaube im Farbton: ( ) eloxiert EV 1 ( ) RAL ..... |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € FT500—B Elektrischer Kompakt-Feuerschutztüröffner in Arbeitsstromausführung, für den Einsatz an Feuerschutztüren zugelassen, universal DIN rechts / links einsetzbar mit 3 mm verstellbarer Radiusfalle, Falleneingrifftiefe: 6,5 mm mit Doppelspulentechnik, mit bipolarer EMV-Schutzdiode, Haltekraft: 8000 N Nennspannung Momentkontakt: 12-48 V AC/DC Nennspannung Dauerbetrieb:12 oder 24 V AC/DC Stromaufnahme: 100 mA bei 24 V VDS-Klasse B Abmessungen: 15,8 x 59,5 x 25,5 mm (B x H x T) Ohne Schließblech |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € FT501—E Elektrischer Kompakt-Feuerschutztüröffner in Arbeitsstromausführung, mit Signalprozessor und Stromsparmodus, für den Einsatz an Feuerschutztüren zugelassen, universal DIN rechts / links einsetzbar mit 3 mm verstellbarer Radiusfalle, Falleneingrifftiefe: 6,5 mm mit bipolarer EMV-Schutzdiode, Haltekraft: 8000 N Nennspannung Dauerbetrieb: 8 - 24 V AC/DC Stromaufnahme: 200 mA (bei 8 – 11 V) Stromaufnahme: 50 mA (bei 12 – 24 V) VDS-Klasse B Abmessungen: 15,8 x 59,5 x 25,5 mm (B x H x T) Ohne Schließblech |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Riegelschaltkontakt (Eventualposition) ( ) GEZE Riegelschaltkontakt zur Abschaltung des Antriebs bei verriegelter Tür |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GEZE GC 342 Laserscanner, geprüft nach EN 16005 / DIN 18650, auf dem Türblatt montiert, zur Absicherung des Schwenkbereiches von Innen- und Außentüren in Öffnungs- und Schließrichtung. Robust gegen alle Bodenverhältnisse (z.B. Reinstreifermatte, Metallschiene, dunkle und absorbierende Böden, glänzende und nasse Fliesen, Gitterroste). Mit integrierter Wandausblendung und dynamischer Hauptschließkantenabsicherung. Türflügelbreite: ....... mm ( ) GC 342 Laserscanner Kit (enthält zwei Sensoren zur Absicherung beider Flügelseiten) Schutzart, IP 54, mit optimierter Nebenschließkantenabsicherung. Im Falle einer hohen Wahrscheinlichkeit des Erfassens von Fingern ist eine zusätzliche mechanische Lösung an der Nebenschließkante in Betracht zu ziehen. Die Nebenschließkantenabsicherung im Bereich der Türbänder erfolgt aufgrund der durchgeführten Sicherheitsanalyse bauseitig oder durch den Türhersteller. ( ) GC 342 für Bandseite und GC 342+ für die Bandgegenseite Kombination aus GC 342, Schutzart IP 54 für die Bandseite und GC 342+ Schutzart IP44 für die Bandgegenseite. Jeweils als Einzelmodul (linke bzw. rechte Variante) Ausführung: ( ) nirofarben ( ) schwarz ( ) weiß ( ) Brandschutz-Kit - Master-Slave Ersatzkabel ermöglicht die Kabelführung durch 5 mm statt 10 mm große Bohrlöcher. Die Bohrerlaubnis ist beim Türhersteller zu erfragen. Nur für GC 342 erhältlich: Schutzhaube zum Schutz des Laserscanners gegen Störeinflüsse ( ) nirofarben ( ) schwarz ( ) nach RAL ( ) Retrofit-Interface - Nachrüstplatine für das Anklemmen an bauseitig eingezogenen Türkabel |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GEZE Sensorleisten-Kit, in schmaler filigraner Leiste, Schutzart IP 52, geprüft nach DIN 18650 / EN 16005, auf dem Türblatt montiert, zur Absicherung des Schwenkbereiches der Tür in Öffnungs- und Schließrichtung. Mit integrierter Wandausblendung (Kit enthält 2 Sensorleisten zur Absicherung beider Flügelseiten) Türflügelbreite: ....... mm Bei asymmetrischen 2-flg. Türen mit TSA 160 NT-IS, TSA 160 NT F-IS, EMD-IS, EMD F-IS: Türflügelbreite Gangflügel: ....... mm Türflügelbreite Standflügel: ....... mm ( ) GC 338 Sensorleisten-Kit für Innen- und Außentüren und alle Bodenverhältnisse (z.B. Reinstreifenmatte, Metallschiene, dunkle und absorbierende Böden, glänzende und nasse Fliesen, Gitterroste) Ausführung: ( ) EV1 ( ) nach RAL ( ) GC 338 Regenabdeckung zum Schutz der Sensorleiste gegen Störeinflüsse durch Regen Die Nebenschließkantenabsicherung im Bereich der Türbänder erfolgt aufgrund der durchgeführten Sicherheitsanalyse bauseitig oder durch den Türhersteller. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GEZE Notschalter mit Glasscheibe und Beleuchtung zur Abschaltung der Netzspannung, Schutzart IP 20 ( ) AP ( ) UP Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach DIN 18650 / EN 16005 nicht zwingend erforderlich. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) Fingerschutzrollo als trennende Schutzeinrichtung nach DIN 18650 und EN 16005 für die Nebenschließkante an kraftbetätigten Türen. Für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet (Zulassung des Türenherstellers beachten). Auch geeignet für die Nachrüstung an Bestandstüren. Merkmale: - Selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo - Manipulationssicher (verdeckte Verschraubung) - Wartungsarm & reinigungsfreundlich - Befestigungsmaterial enthalten Ausführung Fingerschutzrollo: ( ) Innentür ( ) Außentür, witterungsbeständige Beschichtung Montage: Bandgegenseite Material: Aluminium / Kunstfaser Längen Fingerschutzrollo, Absicherung gem. DIN/EN/ASR mind. auf 2 m Höhe: ( ) 1.925 mm ( ) 2.000 mm ( ) 2.050 mm ( ) 2.500 mm ( ) Sonderlänge (mind. 325 mm) ..... Farbton der Leichtmetallteile: ( ) silber eloxiert (C-0) ( ) verkehrsweiß RAL 9016 ( ) anthrazitgrau RAL 7016 ( ) Edelstahlähnlich eloxiert (C-31) ( ) Sonderfarbe RAL ..... Farbton der Kunstfaser: Schwarz Rammschutz (optional): Rammschutz als zusätzlicher Schutz für Tür, Zarge und Fingerschutzrollo in anspruchsvollen Umgebungen (z. B Krankenhäuser, Fertigungshallen). Längen Rammschutz: ( ) 500 mm ( ) 960 mm ( ) 1.923 mm |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GC 308 Radarbewegungsmelder mit Richtungserkennung und Querverkehrsausblendung zur Ansteuerung, Schutzart IP 54, mehrfarbige LED Rückmeldung Abmessungen (BxHxT): 120 x 50 x 50 mm Ausführung: ( ) schwarz ( ) weiß ( ) nirofarben ( ) nach RAL ( ) außen ( ) innen Zubehör: ( ) Deckeneinbausatz ( ) Deckenbefestigungswinkel ( ) außen: Wetterhaube |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GC 302 Radarbewegungsmelder mit Richtungserkennung und Querverkehrsausblendung zur Ansteuerung, Schutzart IP 54 Abmessungen (BxHxT): 176 x 62 x 52 mm Ausführung: ( ) schwarz ( ) nach RAL ( ) außen ( ) innen Zubehör: ( ) Deckeneinbausatz ( ) außen: Wetterhaube |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Flächentaster, Kunststoff, Schutzart IP 30 Abmessungen: 90 x 180 x 23 mm ( ) weiß ( ) niro ( ) optionales Funksendemodul ( ) AP ( ) Rückplatte für die Anbringung des Flächentasters auf Glas (in Verbindung mit Funksendemodul) oder GEZE Flächentaster, LS990, Schutzart IP 30 Abmessungen: 81 x 223 x 51 mm ( ) weiß ( ) Edelstahl ( ) optionales Funksendemodul ( ) AP ( ) UP oder GEZE Flächentaster, Edelstahl, Schutzart IP 65 Abmessungen: 72 x 250 x 17 mm ( ) AP oder GEZE Berührungsloser Näherungstaster (Radar) Kunststoff mit antimikrobieller Oberfläche, Schutzart IP65, mehrfarbige LED Rückmeldung, einstellbare akustische Rückmeldung. Zusätzlicher Eingang zur aktiven Änderung der LED Farbe. Abmessungen: 80 x 80 mm ( ) UP 12 mm tief ( ) AP 21 mm tief ( ) Variante für WC oder GEZE LED Sensortaster, Kunststoff, Schutzart IP 69K Rund, Durchmesser: 100 mm ( ) UP oder GEZE LED Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K Rund, Durchmesser: 100 mm ( ) UP oder GEZE LED Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K Rund, Durchmesser: 100 mm ( ) UP oder GEZE LED Boden-Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K Abmessungen: 100 x 100 x 3 mm ( ) UP ( ) höhenverstellbarer Montagefuß für Tiefen ab Rohfußboden bis 215 mm |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Funkprogramm mit sicherer Rollingcode-Verschlüsselung zur kabellosen Ansteuerung des Antriebes (ca. 30 m Reichweite im Gebäude). Sender: ( ) Funkhandsender mit 1 Taste, Schutzart IP 54 und Wandhalterung ( ) Funkhandsender mit 2 Tasten, Schutzart IP 54 und Wandhalterung ( ) Funkhandsender mit 4 Tasten, Schutzart IP 54 und Wandhalterung ( ) Funksendemodul zur optionalen Integration in die GEZE Flächentaster (nicht für Flächentaster-Variante Edelstahl IP 65) Empfänger: ( ) Funkempfangsmodul mit 2 Ausgängen, 24 V, Impulsbetrieb oder Impuls- und Dauerbetrieb zur Montage im Antrieb oder einer UP Dose mit Schutzart IP 20 |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE GCER 300, SET 1-Tür Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb zur Steuerung von einer Tür (erweiterbar auf 2 Türen). RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Zwei Berechtigungstypen zur Kurzzeitfreigabe oder Dauerfreigabe (Office-Funktion). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation zwischen Leser und Steuerung erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung. Funktionen wie Schleuse oder Demenz einstellbar. Freigabetaster sind anschließbar. Set bestehend aus: 1 Stück GEZE GCER 300 I/O Box (ID-Nr. 185707) 1 Stück GEZE GCVR 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185708) 2 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713) 10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711) Optional GEZE GCVR Touch 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 187108) GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712) GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024) oder GEZE GCER 300 Light, SET 1-Tür Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb, mit einem Relaisausgang zur Steuerung von einer Tür im gesicherten Innenbereich. RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise zur Kurzzeitfreigabe berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung. Set bestehend aus: 1 Stück GEZE GCER 300 Light, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185710) 1 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713) 10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711) Optional GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712) GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024) Zubehör für GCER 300 / GCER 300 Light Steckernetzteil NT 1,0 A – 24 V DC (optional) Primär: 230 V AC, 50 Hz Sekundär: 24 V DC (+/- 5 %) / 1 A (Id.Nr. 130025) Netzteil NT 1,1 A – 24 V DC UP (optional) Zur Montage in tiefen Standard UP-Dosen Primär: 230 V AC, 50 Hz Sekundär: 24 V DC / 1,1 A (Id.Nr. 151426) Netzteil NT 1,5 A – 24 V DC HA (optional) Zur Montage auf Hutschienen Primär: 230 V AC, 50 Hz Sekundär: 21,6 – 26,4 V DC / 1,5 A (Id.Nr. 151425) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Öffnungsbegrenzung (Eventualposition, ein Öffnungsbegrenzer ist erforderlich) GEZE Türanschlagpuffer zum Schutz der Tür und dessen unmittelbare Umgebung. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Öffnungsbegrenzung (Eventualposition, ein Öffnungsbegrenzer ist erforderlich) GEZE Integrierter Öffnungsbegrenzer, nachrüstbar vor Ort in die Gleitschiene. Einsatzgebiet sind Türen im Innenbereich |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Rauchschalterzentrale RSZ 7, für Montage an Feuer- und Rauchschutzabschlüssen geeignet, ausziehbar, mit Teleskopfunktion, zur Überbrückung von ungünstigen Sturzsituationen, 30 mm Bauhöhe, im GEZE Design, mit Alarmschwellennachführung, Verschmutzungsanzeige und integrierter Prüftaste, integrierte Leitungsüberwachung zu Deckenmelder und Handauslösetaster, zum Anschluss von GEZE Feststellvorrichtungen, zugelassen vom DIBt als Feststellanlage für Brandschutzabschlüsse, EN 14637 konform Anschluss: 230 V AC Ausgangsspannung: 24 V DC, 250 mA Bei Sturzhöhe > 1 m werden 2 zusätzliche Deckenmelder benötigt. Farbton: ( ) silberfarbig ( ) weiß ( ) Edelstahl ähnlich ( ) RAL .. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Rauchmelder GC 152, 24 V, komplett mit Sockel, geprüft nach EN54-7, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform, anschließbar an Rauchschalterzentrale (2 Stk.) Farbton: ( ) weiß |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Temperaturmelder GC 153, 24 V, komplett mit Sockel, geprüft nach EN54-5, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform, anschließbar an Rauchschalterzentrale (2 Stk.) Farbton: ( ) weiß |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Bedienung (Eventualposition) GEZE Displayprogrammschalter im AS 500 Programm für Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten, 2x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP 40 Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung ( ) AP ( ) UP oder GEZE Mechanischer Programmschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Drehknopf, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung ( ) AP ( ) UP oder GEZE Mechanischer Programmschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Schlüssel, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Bedienung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster zum „Abschließen“ des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP 40 ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € CAN/CAN-Interface DCU 103 Technische Daten: CAN-Interface galvanisch getrennt CAN-Erweiterungsmodul für automatische Schiebetür-, Karusselldrehtür- und Drehtürantriebe als Schnittstelle zur Anbindung an das GEZE Gebäudemanagementsystem myGEZE Control. Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Abnahmeprüfung (Eventualposition) Abnahmeprüfung der Feststellanlage und dauerhaftes Anbringen des Zulassungsschildes |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre z.B. GEZE Servicepaket Kompakt |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr (bei Türen in Flucht-/Rettungswegen 2 x jährliche Wartung empfohlen) - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Exklusiv Servicewartung (Eventualposition) Exklusives Servicepaket für Wartung, Instandhaltung nach DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 60 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Vollinstandsetzung: keine gesonderte Berechnung von Reparaturen (Teile und Arbeitszeit) und Fahrtkosten während der Vertragslaufzeit - Onlinezugang für den Auftraggeber zu den Objekt- und Anlagendatendaten beim Auftragnehmer - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 5 Jahre |